## Slide 1: TELEROBO Robot comandat wireless ROB RADU – Colegiul Național Decebal Deva

## Slide 2
TELEROBO – Robot comandat wireless
Funcționalitate
Deplasare prin comanda bluetooth
Autonomie în deplasare cu evitarea obstacolelor întâlnite
Parcare automată prin sesizarea locului de parcare liber

## Slide 3
TELEROBO – Robot comandat wireless
CONSTRUCȚIE
4 x roți motoare
Driver cu circuit intregrat L298N
Senzor ultrasonic Parallax Ping
2 x senzori ultrasonici HC-SR-04
Acumulator 9V pentru alimentare Arduino
Sistem acumulatori 9x1,2V 1200mAh
Bluetooth HC-05
Servomotor pentru rotirea senzorului ultrasonic
Arduino Uno

## Slide 4
TELEROBO – Robot comandat wireless
Realizată pe platforma MIT App Inventor dezvoltată de Google
Butoane pentru deplasare controlată
Buton pentru opțiunea de deplasare autonomă
Buton pentru opțiunea de parcare autonomă
APLICAȚIA DE COMANDĂ WIRELESS
Comunicație prin
bluetooth

## Slide 5
TELEROBO – Robot comandat wireless
- Deplasare cu viteză constantă
(Înainte, Înapoi, Dreapta, Stânga, Dreapta_spate)
Oprire (Stop)
Accelerație (+++++)
Decelerație (-----)
OPȚIUNEA DE DEPLASARE CONTROLATĂ

## Slide 6
TELEROBO – Robot comandat wireless
Funcționează
Senzorul ultrasonic Parallax Ping
Servomotorul
Motoarele de tracțiune
Principiu de funcționare
Dacă (distanța < 20cm) atunci -Stop
-Înapoi
-Dreapta
-Rotire senzor
altfel Înainte
OPȚIUNEA DE DEPLASARE AUTONOMĂ

## Slide 7
TELEROBO – Robot comandat wireless
Funcționează
Senzorii ultrasonici HC-SR-04
Motoarele de tracțiune
Principiu de funcționare
Dacă ((distanța1>50) && (distanța2>50)) atunci -Stop
-Înainte
-Dreapta_spate
-Stop
altfel Înainte
OPȚIUNEA DE PARCARE